城西水库清淤扩容增蓄工程

环境影响评价公众参与说明

建设单位：滁州市水利局

编制时间：二〇二〇 年 三 月

目录

1 概述	1

1.1 编制背景	1

1.2 工程概况	1

2 首次环境影响评价信息公开情况	3

2.1 公开内容及日期	3

2.2 公开方式	4

2.3 公众意见情况	5

3 征求意见稿公示情况	6

3.1 公示内容及时限	6

3.2 公示方式	10

3.3 查阅情况	13

3.4 公众提出意见情况	13

4 公众意见处理情况	14

5 报批前公开情况	14

6 诚信承诺	14

# 1 概述

## 1.1 编制背景

根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）（2019年1月1日实施）的相关规定，项目环境影响评价公众参与由滁州市水利局（以下简称“我单位”）负责。我单位在环评单位的协助下进行了城西水库清淤扩容增蓄工程（以下简称“本项目”）的公众参与工作。

## 1.2 公众参与的目的与意义

环境影响评价中的公众参与是建设单位或环境影响评价单位和公众之间的 一种双向交流，其目的是使建设项目能够被公众充分认可，提高建设项目的环境 和经济效益。 公众参与有利于公众了解项目建设活动，特别是吸引有可能受到项目建设影 响的公众投入此项工作，使他们在项目实施前了解工程的基本情况，包括工程的 类型、规模、地点、同工程有关的环境问题和拟采取的防治措施，使项目被公众 认可，减轻或消除公众的担忧，得到他们的理解和支持。

公众对开发活动提出的各种看法和建议性意见体现在公众参与的结论中，因 此促进公众参与，并将公众的合理要求纳入工程的环保规划中，能使开发活动的 规划、设计更加完善，有利于最大限度的发挥开发活动的综合和长远效益，确保 开发活动的顺利进行和长远发展。同时，也有利于公众的监督，有利于环境保护 工作的开展。

## 1.3 项目由来

城西水库位于滁州市去的西北部边缘，紧靠滁城及京沪铁路，由于地理位置较高，水库具有“滁城头上的一盆水”之称。水库座落在清流河质流小沙河上，控制流域米娜及168平方公里，属于长江流域。水库校核水位31.41米，总库容7112万m3；兴利水位29.0m，兴利库容4000万m3；死水位21.0m，死库容400万m3；调洪库容2712万m3。是一座集防洪、城市供水、琅琊山抽水蓄能电站下水库、农业灌溉、养殖等综合利用的重点中型水库。该水库于1958年12月动工兴建，1965年基本建成并发挥工程效益。水库的工程登记为3级，挡洪水建筑物（大坝、泄洪闸、涵洞）级别为3级，其它建筑物为4级（二级跌水等），枢纽工程建筑物主要有拦河土坝一座、双孔灌溉涵洞一处，南、北泄洪闸各一座及一处非常溢洪道。灌区随着城市的发展大幅度萎缩，现拟取消待批复。

水库大坝总长2070m，其中主坝长1650m，坝顶高程33.0m，最大坝高25m，防浪强顶高程34.10m，坝顶宽7.5m，原设计为均质土坝，实际施工为粘土铺盖加粘土斜墙防渗的混合坝。副坝长420m，最大坝高4.2m。坝顶高程33.0m，顶宽3.5m，南闸5孔，每孔宽5m，计25m，闸底高程27.2m，最大控制泄洪流量100m3/s，最大控制泄洪流量100m3/s；北闸10孔，闸底高程24.5m，最大控制泄洪量1968m3/s。非常溢洪道一座，在城郊乡花园村附近，非常溢洪道堰顶宽150m，设计底高程30.0m，堰顶高程32.0m，最大泄洪量为240m3/s。

## 城西水库直接关系着下游滁城及50万人口生命财产以及30万亩耕地的安全，关系着京沪铁路、104国道等国家交通大动脉的安全。水库是滁城居民生活和工农业生产供水的重要水源地，近三年来年均向城市供水约4000万m3。因此，滁州市水利局计划开展城西水库清淤扩容增蓄工程项目。实施城西水库清淤扩容增蓄工程，确保水库拥有较大的库容正常运行，充分发挥其流域防洪功能，提高平时槽蓄水量和水资源利用率，消除底泥对水库富营养化的风险，改善水库、库区及下游生态环境，有效缓解地方砂石资源供应紧张的局面，促进当地经济社会的持续发展，是十分必要的。

#### 1.4 工程概况

### 1.4.1 工程地理位置

城西水库位于滁州市西侧，紧靠滁城和京沪铁路，是一座按大型水库标准管理的国家重点中型水库。规划库区清淤区域为库区右岸中上游水产所沿岸滩地及左岸黄庄村附近沿岸滩地。地理位置为东经118.26370239，北纬32.35250473，距滁州市政府约6.8km。

### 1.4.2 工程任务

为满足城区及其周边生活、农业用水需求，在不影响防洪安全前提下，通过对城西水库库区滩地进行清淤，增加库容，扩大蓄水量。

### 1.4.3 工程建设内容及规模

根据调洪成果，方案选择时一是要满足水库自身防洪安全，对于设计和校核洪水，坝顶高程和防浪墙顶高程满足安全超高要求；二是抬高蓄水位增蓄没有空间，故本次工程措施考虑不抬高兴利水位的影响，通过库区滩地清淤工程即不抬高水库兴利水位的情况下增加水库库容。

本次工程建设内容主要包括库区清淤，宕口填土工程等，各项工程的建设规模分别为：

（1）库区清淤工程

目前城西水库上游滩地较多，通过多次测量、勘查及核算，确定了取土区位置。规划库区清淤区域为2处，分别为库区右岸中上游水产所沿岸滩地及左岸黄庄村附近沿岸滩地，本次库区滩地清淤工程建议采用干挖法环境影响最小，对水体的水质破坏最小，生态环境效益最优。

通过对滩地开挖，清淤总土方量200万m³，均需外运宕口填土处理。

（2）宕口填土工程

经与滁州市自然资源和规划局、城管执法局、生态环境局、公安交警支队、交通运输局、司法局、林业局、琅管委、琅琊区政府等多部门对接、勘查、比选及核实，确定了弃土区位置、弃土方案及交通组织实施等相关事宜。

确定弃土区为4处，弃土区域矿坑填土总量200万m³，各弃土区填土量及运距情况如下：

1＃龙亭口原公路局采矿宕口填土100万m³，运距9.0km；

2＃白米山农场宕口填土25万m³，运距8.0km；

3＃天宇采矿宕口填土45万m³，运距9.0km；

4＃姚洼采矿宕口填土30万m³，运距9.0km。

工程等别：1977年城西水库加固设计经皖水基字第301号文批复，核定水库的正常运用洪水标准为1000年一遇，非常运用洪水标准为PMP。2001年编制完成的《滁州市城西水库除险加固工程初步设计》经安徽省水利厅以皖水基【2001】590号文批复水库防洪标准为100年一遇洪水设计、5000年一遇洪水校核。2009年编制完成的《滁州市城西水库除险加固工程补充初步设计》经安徽省水利厅以皖水基【2009】1385号文批复水库防洪标准为100年一遇洪水设计、5000年一遇洪水校核。本次设计沿用2009年加固设计的洪水标准，即设计标准100年一遇，校核标准为5000年一遇。

城西水库总库容7112万m3，根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级建筑物；水库正常蓄水位29.00m，设计洪水位为30.53m，校核洪水位为31.41m，死水位为21.00m。

城西水库特征水位如下:

总库容:                7112万m3；

正常蓄水位:            29.00m；

设计洪水位:            30.53m；(100年一遇)

校核洪水位:            31.41m；(5000年一遇)

死水位:                21.00m。

建设周期：共计3个月。

工程总投资：5000万元。

# 2 首次环境影响评价信息公开情况

## 2.1 公开内容及日期

公开日期：本项目于2019 年 12月 27日在滁州市生态环境局网站进行了首次公开环境影响评价信息情况。

公开内容主要包括：建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况；建设单位名称和联系方式；环境影响报告书编制单位的名称；公众意见表的网络链接；提交公众意见表的方式和途径。

公示信息如下。

滁州市水利局 城西水库清淤扩容增蓄工程项目 环境影响评价第一次公示 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，滁州市水利局委托安徽惠诚环保工程有限公司承担“滁州市水利局城西水库清淤扩容增蓄工程项目”环境影响评价工作。按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）的有关规定，对拟建项目环评工作进行第一次公示，内容如下： 一、建设项目名称及概要 1、项目名称：滁州市城西水库清淤扩容增蓄工程项目 2、建设单位：滁州市水利局 3、建设性质：新建 4、建设地点：取土区位于库区右岸中上游水产所沿岸滩地及左岸黄庄村附近沿岸滩地。弃土区包括滁定路（G328）两侧龙亭口原公安局采矿宕口、白米山农场宕口、天宇采矿宕口、姚洼采矿宕口，共4处。 5、建设内容及规模：清淤扩容增蓄，取土量200万立方米。 二、项目建设单位及联系方式 建设单位：滁州市水利局 联系地址：滁州市天长东路98号 联 系 人：陈强 联系电话：0550-3049627 Email：czslszyk@163.com 三、承担项目环评机构名称 环评机构名称：安徽惠诚环保工程有限公司 联 系 人：惠 军 联系电话：18019807070 Email：1111882@qq.com 四、公众意见表的网络链接 公众意见表链接方式，直接通过生态环境部《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》(生态环境部公告2018年第48号)获得，具体网址：http://sthjj.chuzhou.gov.cn/8131147/170035484.html。 五、提交公众意见表的方式和途径 可通过电子邮件发送调查表至建设单位联系人邮箱，也可将公众意见调查表邮寄至建设单位联系人。 公示单位：滁州市水利局 2019年12月27日

## 2.2 公开方式

建设单位将城滁州市城西水库清淤扩容增蓄工程项目环境影响评价公众参与第一阶段信息公告在滁州市人民政府生态环境局网站具体网址：http://sthjj.chuzhou.gov.cn/8131147/170035484.html

## 以广泛征求公众对本项目建设的意见和建议。

## 2.3 公众意见情况

公示期间，未收到公众意见。

# 3 征求意见稿公示情况

## 3.1 公示内容及时限

公示时限：2020年1月21日-2020年3月9日连续10 个工作日。

公示主要内容：

环境影响报告书征求意见稿全文网络链接及查阅纸质报告书方式和途径；

征求意见的公众范围；

公众意见表的网络链接；

公众提出意见的方式和途径；

公众提出意见的起止时间。

报告书征求意见稿可联系环评单位与建设单位获取或自行下载（http://sthjj.chuzhou.gov.cn/8131147/170035484.html）。

具体公示内容如下：

滁州市水利局城西水库清淤扩容增蓄工程项目 环境影响评价第二次公示 一、项目概况 项目名称：滁州市水利局城西水库清淤扩容增蓄工程 建设性质：新建项目 建设地点：滁州市区西侧 建设内容及规模：清淤扩容增蓄，取土量200万立方米 二、环境影响报告书征求意见稿全文网络链接：附件1 纸质版报告书：查阅纸版报告书联系电话：0550-3049627 查阅纸板报告书联系人：陈强 三、征求意见的公众范围： 项目地址周围2.5km范围。 四、公众意见表的网络链接：附件2 五、公众提出意见的方式和途径： 填写公众意见表后发送至单位邮箱或邮寄至本项目建设单位 建设单位名称：滁州市水利局 联系人：陈强 联系电话：0550-3049627 通讯地址：滁州市区西侧 邮箱：czslszyk@163.com 六、公众提出意见的起止时间： 本公告公布之日起10个工作日。 滁州市水利局 2020年1月21日

## 3.2 公示方式

### 3.2.1 网络

我单位于2020年1月21日-2020年3月10日在滁州市人民政府生态环境局网站上http://sthjj.chuzhou.gov.cn/8131147/170035484.html上发布了此项目的征求意见稿公示。滁州市人民政府网站是面向公众提供政府服务的平台，为建设项目所在地政府网站，因此本项目网络公示载体符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关规定。公告网络截图见图1。

图 1  滁州市人民政府生态环境局网站

### 3.2.2 报纸

结合征求意见稿公示网上公示，为方便当地村民了解项目信息，项目于 2020 年 1月 21日和 2020 年 2月4日分别在《安徽日报》报纸首次刊登征求意见稿公示信 息，报告书征求意见稿可联系环评单位与建设单位获取或网上下载（链接：http://sthjj.chuzhou.gov.cn/8131147/170035484.html）。安徽日报为建设项目所在省报刊，因此本项目报纸公示载体符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）的相关规定。

图 2 征求意见稿登报公示照片（第一次）

图3 征求意见稿登报公示照片（第二次）

### 3.2.3 张贴公示

我单位于2020年1月21日-2020年3月10日在太平村村信息公示栏、西涧社区信息公示栏、城西水库管理处公示栏等，发布了此项目的征求意见稿公示。太平村、西涧社区作为项目所在地最近的社区和政府部门，其公示栏受到居民和各个单位的关注，因此现场公示载体符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关规定。

图4  太平村、西涧社区公示图片

## 3.3 查阅情况

本项目征求意见稿公示期间，公众可通过联系建设单位或环评单位获取征求意见稿或网上自行下载，公众可通过填写公众意见表，并通过邮件、信函等方式反馈给建设单位或环评单位，公众意见表可网上自行下载，链接如下：（链接：http://sthjj.chuzhou.gov.cn/8131147/170035484.html）。

本项目征求意见稿公示期间，未收到公众关于本项目的反对意见。

## 3.4 公众提出意见情况

项目网络公示、报纸公示、现场公示阶段未收到公众参与调查反馈意见。

# 4 公众意见处理情况

## 4.1 公众意见概述和分析

### 4.1.1 首次环境影响评价信息公开

本项目在滁州市人民政府网站首次公开环境影响评价信息期间，未收到公众提出 意见。

### 4.1.2 征求意见稿公示

本项目征求意见稿公示期间，未收到公众关于本项目的反馈意见。

## 4.2 公众意见采纳情况

本次首次公开和征求意见稿公示期间，均未收到公众关于本项目的反馈意见。

# 5 报批前公开情况

《环境影响评价公众参与办法》第二十条指出：建设单位向生态环境主管部门 报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和 公众参与说明。 本项目的公众参与目前处于受理阶段，未涉及报批前公开情况。

# 6 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在滁州市水利局城西水库清淤扩容增蓄工程

环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《滁州市水利局城西水库清淤扩容增蓄工程项目

环境影响评价公参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由雷山县水务局承担全部责任。

# 承诺单位：滁州市水利局

# 承诺时间：2020年3月12日